## Slide 1: Choreonoid ROS 2 モバイルロボット チュートリアル
株式会社コレオノイド
2024/5/14

## Slide 2: Part1
概要

## Slide 3: チュートリアルの目的
ChoreonoidとROS 2を用いてロボットのシミュレーションができるようになる
  ロボットシミュレーションの基本が分かる
  ROS 2の基本が分かる
必要なスキル
  Linuxコマンドラインの操作
  C++言語のプログラミング
    十分なスキルが無くても実習自体は進められます。必要に応じて学習していただければより理解が深まります。

## Slide 4: 内容
モバイルロボットのシミュレーション
環境構築
モデルの作成
制御
視覚センサの導入
状態の可視化
遠隔操作

## Slide 5: シミュレーションするにあたって
用意しなければならないもの
  モデル（ロボット／環境）
  入出力／制御プログラム
用意するために必要な情報
  モデルの作成方法（記述形式）
  入出力の仕様（API）
  ※ 基本的にはシミュレータごとに異なる

## Slide 6: シミュレータの構成
サブシミュレータ
ロガー
制御／外部入出力
プログラム
(コントローラ)
モデル
ファイル
表示用
モデル
環境モデル
仮想世界
ロボットモデル
リンク／関節
デバイス／センサ
3D-CG
描画
エンジン
結果表示用
シーン画像
視覚センサ
シミュレータ
シミュレー
ション
ループ
アプリケーション機能
物理エンジン
干渉検出
接触／拘束力
計算
順動力学計算
⊿t
再生マネージャ
ログ(時系列)
モデル
ローダ
プロジェクト
マネージャ
プロジェクト
GUI /
スクリプティング
プロジェクト
ファイル

## Slide 7: 利用するROS 2要素
ビルド・実行環境
  ROSパッケージ
  ビルドシステム “colcon”
  launchファイル
メッセージ通信
  ノード
  メッセージ型（入れ物）
  トピック（用途）
  送受信
    Publish（送信）
    Sbscribe（受信）
ツール
  コマンド、可視化ツール、etc.

## Slide 8: 注：ROS 2の必要性
シミュレーションするにあたって、必ずしもROS 2を使う必要はありません
本チュートリアルは
  ROS 2の基本
  ChoreonoidとROS 2の連携
  の習得を目的としているため、あえてROS 2を使用しています
本チュートリアルの大部分はROS 2は無くてもChoreonoidだけで同様のことが実現可能です

## Slide 9: 情報
Choreonoid公式サイト
  https://choreonoid.org/
Choreonoidマニュアル
  https://choreonoid.org/ja/documents/latest/index.html
ソースコード
  https://github.com/choreonoid/choreonoid
  https://github.com/choreonoid/choreonoid_ros
  https://github.com/choreonoid/choreonoid_ros2_mobile_robot_tutorial
Choreonoidフォーラム
  https://discourse.choreonoid.org/
ROS 2 ドキュメント（Humble）
  https://docs.ros.org/en/humble/

## Slide 10: 関連チュートリアル
Choreooidマニュアルの以下のページ
  Tankチュートリアル
    https://choreonoid.org/ja/documents/latest/simulation/tank-tutorial/index.html
  ROS(1)版Tankチュートリアル
    https://choreonoid.org/ja/documents/latest/ros/tank-tutorial/index.html
本チュートリアルと同様の内容も含んでおり、各項目について詳細な解説がありますので、参考にしてください。

## Slide 11: Part2
環境構築

## Slide 12: 対象環境
Ubuntu 22.04
Choreonoid 2.1.1 もしくは開発版
ROS 2 (Humble)
GPUのセットアップ
  3D表示（OpenGL）のハードウェアアクセラレーションが効くように
  nvidia製GPUの場合はプロプライエタリドライバをインストール
ゲームパッド
  PS4またはPS5のゲームパッドを推奨

## Slide 13: 推奨スペック
CPU
  インテルCoreプロセッサ第13世代以降ならまず問題なし
  Choreonoid本体をビルドする際はコア数が多いほどよい
メモリ
  8GB以上
  並列ビルドする場合は並列数に見合うメモリ容量
GPU
  CPU内臓／外付けとも、最近のものなら問題なし
ディスプレイ解像度
  フルHD以上

## Slide 14: ROS 2環境の構築
ROS 2のインストール
ChoreonoidのROS 2へのインストール
  choreonoid (本体)
  choreonoid_ros （ROSプラグイン）
  colconワークスペース上にソースを展開してビルド
※ マニュアルの「ROS 2との連携」-「Choreonoid関連パッケージのビルド」参照 https://choreonoid.org/ja/documents/latest/ros2/build-choreonoid.html

## Slide 15: ROS 2のインストール
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
sudo apt update && sudo apt install curl -y
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o
/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=
/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg]
http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo
$UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list >
/dev/null
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install ros-humble-desktop
sudo apt install python3-colcon-common-extensions
echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

## Slide 16: rosdepのインストール
sudo apt install python3-rosdep
sudo rosdep init
rosdep update
パッケージの依存関係から必要なパッケージを
インストールしてくれるツール
チュートリアルで必要なパッケージのインストールに
使用します

## Slide 17: ROS 2ワークスペースの作成
mkdir -p ~/ros2_ws/src
cd ros2_ws

## Slide 18: Choreonoid関連パッケージの追加
cd src
git clone https://github.com/choreonoid/choreonoid.git
git clone https://github.com/choreonoid/choreonoid_ros.git
git clone https://github.com/choreonoid/choreonoid_ros_mobile_robot_tutorial.git
./choreonoid/misc/script/install-requisites-ubuntu-22.04.sh

## Slide 19: Choreonoid関連パッケージのビルド
cd ~/ros2_ws
colcon build --symlink-install
以下のようなメッセージが表示されたら成功
Starting >>> choreonoid
Finished <<< choreonoid [120.0s]
Starting >>> choreonoid_ros
Finished <<< choreonoid_ros [10.0s]
Starting >>> choreonoid_ros2_mobile_robot_tutorial
Finished <<< choreonoid_ros2_mobile_robot_tutorial [5.0s]
Summary: 3 packages finished [135.0s]

## Slide 20: ワークスペースセットアップスクリプトの取り込み
echo "source $HOME/ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source $HOME/ros2_ws/install/setup.bash
※ 最初のビルド後に一度設定しておけばOK

## Slide 21: Choreonoidの起動
ros2 run choreonoid_ros choreonoid

## Slide 22: サンプルの実行
メニューの「ファイル」-「プロジェクトを開く」を選択
“choreonoid-2.x” – “project” のディレクトリから、サンプルプロジェクト(.cnoidファイル）を開く
シミュレーション開始ボタンを押す

## Slide 23: 実習用のROSパッケージ
my_mobile_robot
  自分で作成
  ここにファイルを作成していく
choreonoid_ros2_mobile_robot_tutorial
  お手本となるパッケージ
  実習で作成するファイルが予め全て入っている
  必要に応じてここからmy_mobile_robotにファイルをコピーしてもOK

## Slide 24: my_mobile_robotパッケージの作成
パッケージ雛形の作成
cd ~/ros2_ws/src
ros2 pkg create my_mobile_robot
“~/ros2_ws/src” 以下に “my_mobile_robot” というディレクトリが作成されるので、その中に実習のファイルを作成していく

## Slide 25: Part3
モデルの作成とシミュレーション

## Slide 26: モデルの作成
車輪型モバイルロボットを作る
※ ヴィストン社 メガローバー2.1
プリミティブ版
メッシュ版

## Slide 27: モデルファイル記述形式
Body形式
  Choreonoidネイティブ
  YAMLで記述
URDF
  ROS標準
  XMLで記述
Xacro
  XMLマクロ言語、ROS標準
  URDFの記述を効率化

## Slide 28: モデリング座標の方針
座標系
  X: 前後方向、Y: 左右方向、Z: 上下方向
原点
  X: 車軸中央、Y: 中央、Z: 床面
ロボットで一般的
どこでもよいが、分かりやく扱いやすいところ
赤軸: X , 緑軸: Y , 青軸: Z (RGBの順）
車体原点
車体原点

## Slide 29: モデルファイルの作成
“my_mobile_robot” のディレクトリに “model” ディレクトリを作成
gedit等のテキストエディタを用いて ”mobile_robot.body” ファイルを作成する
cd ~/ros2_ws/src/my_mobile_robot
mkdir model
gedit model/mobile_robot.body
※ ROSの慣習としては”urdf”や”robots”といったディレクトリ名が
使われることが多い

## Slide 30: 車体の記述 (Body形式)
format: ChoreonoidBody
format_version: 2.0
angle_unit: degree
name: MobileRobot
root_link: Chassis
links:
-
name: Chassis
joint_type: free
center_of_mass: [ -0.08, 0, 0.08 ]
mass: 14.0
inertia: [ 0.1, 0, 0,
0, 0.17, 0,
0, 0, 0.22 ]
material: Slider
elements:
-
type: Shape
translation: [ -0.1, 0, 0.0975 ]
geometry:
type: Box
size: [ 0.36, 0.24, 0.135 ]
-
type: Shape
translation: [ -0.255, 0, 0.02 ]
geometry:
type: Cylinder
height: 0.01
radius: 0.02
※ インデントに注意！
(ここではスペース2文字を使用)

## Slide 31: 慣性行列の計算
CADツールを利用
プリミティブ形状に関する式から算出
※ 自動計算機能は未実装

## Slide 32: 直方体(Box)の慣性行列
Notes: https://storytellphys.wordpress.com/2020/11/07/%E6%85%A3%E6%80%A7%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97/

## Slide 33: 円柱(Cylinder)の慣性行列
Notes: https://storytellphys.wordpress.com/2020/11/07/%E6%85%A3%E6%80%A7%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97/

## Slide 34: 球(Sphere)の慣性行列
Notes: https://storytellphys.wordpress.com/2020/11/07/%E6%85%A3%E6%80%A7%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97/

## Slide 35: モデルの読み込み
Choreonoidを起動
「ファイル」－「読み込み」－「ボディ」
ros2 run choreonoid_ros choreonoid
アイテムが追加される
作成した
車体部分

## Slide 36: シーンビューの操作
ビューモード／エディットモード
  ダブルクリック／ESC／切り替えボタンで切り替え
  エディットモードではロボットの移動／姿勢変更が可能
視点操作（ビューモード）
  左ドラッグ：視点回転
  中央ドラッグ
    視点平行移動
    Ctrlを押しているとズーム
  ホイール：ズーム
  右ボタン：コンテキストメニュー

## Slide 37: プロジェクトファイルの保存
「ファイル」ー「プロジェクトに名前を付けて保存」を選択
「プロジェクトの保存」ダイアログで保存する
  “my_mobile_robot”以下に”project”ディレクトリを作成
  ファイル名：”mobile_robot.cnoid”

## Slide 38: プロジェクトファイルの読込
メニューの「ファイル」－「プロジェクトを開く」から読み込む
または、Choreonoid起動時のコマンドラインで指定する
cd ~/ros2_ws/src/my_mobile_robot/project
ros2 run choreonoid_ros choreonoid mobile_robot.cnoid

## Slide 39: 左車輪の追加
-
name: LeftWheel
parent: Chassis
translation: [ 0, 0.145, 0.076 ]
joint_type: revolute
joint_id: 0
joint_axis: [ 0, 1, 0 ]
center_of_mass: [ 0, 0, 0 ]
mass: 0.8
inertia: [ 0.0012, 0, 0,
0, 0.0023, 0,
0, 0, 0.0012 ]
material: Tire
elements:
- &TireShape
type: Shape
geometry:
type: Cylinder
height: 0.03
radius: 0.076
division_number: 60
appearance:
material:
diffuseColor: [ 0.2, 0.2, 0.2 ]
“mobile_robot.body” に以下を追記する
※ インデントに注意！
(ここではスペース2文字を使用)

## Slide 40: 再読み込み機能
“MobileRobot” のアイテムを右クリックして「再読み込み」を実行
もしくはアイテムを選択してCtrl + R
左車輪付きの
モデルに更新

## Slide 41: 右車輪の追加
再読み込み (Ctrl + R)して更新
-
name: RightWheel
parent: Chassis
translation: [ 0, -0.145, 0.076 ]
joint_type: revolute
joint_id: 1
joint_axis: [ 0, 1, 0 ]
center_of_mass: [ 0, 0, 0 ]
mass: 0.8
inertia: [ 0.0012, 0, 0,
0, 0.0023, 0,
0, 0, 0.0012 ]
material: Tire
elements:
- *TireShape
※ 完成版はお手本パッケージの”model/mobile_robot_primitive.body”
※ インデントに注意！

## Slide 42: モデルの操作
シーンビューを編集モードに
  車体のドラッグで移動・回転
  車輪のドラッグで回転
「配置ビュー」を用いて車体の移動
関節変位ビュー上のスライダ（ダイアル）操作
アイテムのチェックで表示／非表示
シーンビューのコンテキストメニューから原点／重心表示
「表示リンクの選択」プロパティをTrue
  「リンク／デバイス」ビューで表示リンクの選択

## Slide 43: シミュレーションの実行
以下のアイテムを追加
  ワールド
  AISTシミュレータ
シミュレーション開始ボタンを押す
モデルが落下する
  cf.「重力加速度」プロパティを”0 0 0”にしてみる
+ World
MobileRobot
AISTSimulator
※ 親子関係に注意！
Worldアイテムを選択し、「ファイル」ー「新規」ー「AISTシミュレータ」で作成

## Slide 44: なぜWorldもSimulatorもアイテム？
World
  ひとつのChoreonoid上で複数の仮想世界を持てる
    仮想世界でシミュレーション設定を変える
    複数シミュレーションを同時に実行する
    シミュレーション結果を重ねて表示・比較する
Simulator
  物理計算に関する複数の設定を持てる
  物理計算（物理エンジン）の実装を切り替えられる
    用途によって使い分ける

## Slide 45: 利用可能な物理エンジン
産総研物理エンジン
  標準エンジン
  AISTシミュレータアイテム
Open Dynamics Engine
  オープンソースで広く利用されている物理エンジン
  ODEプラグインで導入
  ODEシミュレータアイテム
AGX Dynamics
  商用物理エンジンで高機能・高性能
  ライセンスの購入が必要
  AGX Dynamicsプラグインで導入
  AGXシミュレータアイテム
実験的対応のある物理エンジン
  NVIDIA PhysX, Bullet Physics, Springhead, Roki

## Slide 46: 床の追加
床モデルを読み込む
  choreonoid-2.x/model/misc/floor.body
落ちなくなる
車体をドラッグして引っ張ってみる
+ World
MobileRobot
Floor
AISTSimulator
ココ
※ 親子関係に注意！

## Slide 47: 接触マテリアル
各リンクにmaterialキーで指定可能
利用可能なマテリアルはChoreonoid本体のshare/default/materials.yamlに記載
マテリアルの組み合わせごとに摩擦係数や反発係数を設定
-
name: LeftWheel
parent: Chassis
translation: [ 0, 0.145, 0.076 ]
joint_type: revolute
joint_id: 0
joint_axis: [ 0, 1, 0 ]
center_of_mass: [ 0, 0, 0 ]
mass: 0.8
inertia: [ 0.0012, 0, 0,
0, 0.0023, 0,
0, 0, 0.0012 ]
material: Tire
…
ここでは “Tire”
マテリアルを指定

## Slide 48: タイムステップの設定
シミュレーションの１コマあたりの時間
デフォルトは0.001秒（1ミリ秒）
シミュレーションの正確性・安定性とシミュレーション速度とのトレードオフ
安定にシミュレーションできる範囲で必要に応じて増やしておく
1ミリ秒の細かさであればほとんどのケースで安定

## Slide 49: メッシュファイルの利用(車体）
※ https://github.com/vstoneofficial/megarover_samples の
メッシュファイルを利用（一部修正）
-
name: Chassis
joint_type: free
center_of_mass: [ -0.08, 0, 0.08 ]
mass: 14.0
inertia: [ 0.1, 0, 0,
0, 0.17, 0,
0, 0, 0.22 ]
material: Slider
elements:
-
type: Resource
uri: "../meshes/vmega_body.dae"
メッシュファイル”vmega_body.dae”はお手本パッケージから “my_mobile_robot” の “meshes” ディレクトリ（新たに作成）にコピーします
( uri: "package://my_mobile_robot/meshes/vmega_body.dae" と書いてもOK )

## Slide 50: メッシュファイルの利用(ホイール）
-
name: LeftWheel
parent: Chassis
translation: [ 0, 0.145, 0.076 ]
joint_type: revolute
joint_id: 0
joint_axis: [ 0, 1, 0 ]
center_of_mass: [ 0, 0, 0 ]
mass: 0.8
inertia: [ 0.0012, 0, 0,
0, 0.0023, 0,
0, 0, 0.0012 ]
material: Tire
elements:
-
type: Resource
uri: "../meshes/vmega_wheel.dae"
rotation: [ 0, 0, 1, 180 ]
-
name: RightWheel
parent: Chassis
translation: [ 0, -0.145, 0.076 ]
joint_type: revolute
joint_id: 1
joint_axis: [ 0, 1, 0 ]
center_of_mass: [ 0, 0, 0 ]
mass: 0.8
inertia: [ 0.0012, 0, 0,
0, 0.0023, 0,
0, 0, 0.0012 ]
material: Tire
elements:
-
type: Resource
uri: "../meshes/vmega_wheel.dae"
※ 完成版はお手本パッケージの “model/mobile_robot.body”
※ Z軸まわりに180度回転で左右反転
※ “vmega_wheel.dae” と “r5.png” もお手本からコピーしておく

## Slide 51: 利用可能なメッシュファイル
ネイティブでサポートしている形式
  STL
  OBJ
  VRML97 (拡張子: wrl)
  Choreonoid標準シーンファイル（独自形式）
Assimpライブラリでサポート
  Collada (拡張子: dae)
  その他多数

## Slide 52: 補足：影の設定について
デフォルトでは影の描画が有効
描画が重い場合は、影の描画を無効化すると多少改善されます
シーンバー右端の設定ボタンを押して設定ダイアログを開く
「ライティング」の「ワールドライド」の「影」のチェックを外す

## Slide 53: Part4
ロボット制御の基本

## Slide 54: ロボット車体の制御
いかにして左右の車輪の回転を制御するか？

## Slide 55: 制御プログラムの導入
制御プログラム＝コントローラ
自前でコントローラを実装する
  Choreonoidのシンプルコントローラ形式で実装する
既存のコントローラを利用する
  ros2_controlのコントローラも利用可能

## Slide 56: 制御のためのアイテム
シンプルコントローラアイテム
  C++を用いて自前で実装
  ROSとの連携もrclcppライブラリで実現可能
    rclcpp = ROSクライアントライブラリのC++版
ROS2Controlアイテム
  ros2_controlのコントローラ（モジュール）を利用

## Slide 57: シンプルコントローラの導入
該当アイテムを追加
「コントローラモジュール」プロパティでコントローラ本体を指定
+ World
+ MobileRobot
SimpleController
Floor
AISTSimulator
MobileRobotアイテムを選択し、「ファイル」ー「新規」ー
「シンプルコントローラ」で作成
※ 親子関係に注意！

## Slide 58: まずとにかく動かしてみる
左右ホイール（のモーター）に一定のトルクを発生させてロボットを動かす
コントローラの名前は “MobileRobotDriveTester”とする

## Slide 59: コントローラ本体の作成
src/MobileRobotDriveTester.cppを作成
package.xmlを編集
ビルド用のCMakeLists.txtの修正・追加
catkin buildでビルド
MobileRobotDriveTester.so が生成される
「コントローラモジュール」プロパティに設定

## Slide 60: マニュアルの関連ページ
コントローラの実装（とそれに続くページ）
  https://choreonoid.org/ja/documents/latest/simulation/howto-implement-controller.html
Tankチュートリアル
  https://choreonoid.org/ja/documents/latest/simulation/tank-tutorial/index.html
ROS版Tankチュートリアル
  https://choreonoid.org/ja/documents/latest/ros/tank-tutorial/index.html

## Slide 61: MobileRobotDriveTester.cpp (1/2)
#include <cnoid/SimpleController>
class MobileRobotDriveTester : public cnoid::SimpleController
{
public:
virtual bool initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io) override;
virtual bool control() override;
private:
cnoid::Link* wheels[2];
};
CNOID_IMPLEMENT_SIMPLE_CONTROLLER_FACTORY(MobileRobotDriveTester)
コントローラクラスの定義

## Slide 62: MobileRobotDriveTester.cpp (2/2)
bool MobileRobotDriveTester::initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io)
{
auto body = io->body();
wheels[0] = body->joint("LeftWheel");
wheels[1] = body->joint("RightWheel");
for(int i=0; i < 2; ++i){
auto wheel = wheels[i];
wheel->setActuationMode(JointTorque);
io->enableOutput(wheel, JointTorque);
}
return true;
}
bool MobileRobotDriveTester::control()
{
wheels[0]->u() = 1.0;
wheels[1]->u() = 1.0;
return true;
}
初期化関数、制御関数
※ 完成版はお手本プロジェクトの
“src/MobileRobotDriveTester.cpp”

## Slide 63: package.xmlの編集
<buildtool_depend>ament_cmake</buildtool_depend>
<depend>choreonoid</depend>
…
追加
my_mobile_robot/package.xmlに以下を追記する
これにより、Choreonoid本体に依存するパッケージであることを示すことができる（今回のコントローラはROS2は使用しないので、Choreonoid本体のみに依存）

## Slide 64: トップのCMakeLists.txt
# uncomment the following section in order to fill in
# further dependencies manually.
# find_package(<dependency> REQUIRED)
find_package(choreonoid REQUIRED)
set(CMAKE_CXX_STANDARD ${CHOREONOID_CXX_STANDARD})
include_directories(${CHOREONOID_INCLUDE_DIRS})
link_directories(${CHOREONOID_LIBRARY_DIRS})
add_subdirectory(src)
…
パッケージ初期化時に生成された雛形に以下を追加する
これにより、Choreonoidのライブラリを使用してコントローラを実装できるようになる

## Slide 65: srcのCMakeLists.txt
src/CMakeLists.txtを以下の内容で新規作成
choreonoid_add_simple_controller(
MyMobileRobotDriveTester MobileRobotDriveTester.cpp)
※ お手本パッケージとの競合を避けるため、”My” をつけておきます

## Slide 66: ビルド
colcon build コマンドでビルドする
MyMobileRobotDriveTester.so が生成される
cd ~/ros2_ws
colcon build –symlink-install
※ ワークスペースのトップディレクトリである “~/ros2_ws” で
実行する必要があります
「コントローラモジュール」プロパティに設定
生成されるディレクトリは
“~/ros2_ws/install/my_mobile_robot/lib/choreonoid-2.x/simplecontroller”

## Slide 67: 補足：アイテム名の修正
+ World
+ MobileRobot
SimpleController
Floor
AISTSimulator
+ World
+ MobileRobot
DriveTester
Floor
AISTSimulator
シンプルコントローラアイテムの名前も変更しておくと
分かりやすくなる
※ お手本パッケージの該当プロジェクトファイルは
“project/mobile_robot_drive_test.cnoid”

## Slide 68: シミュレーションの実行
シミュレーション開始ボタンを押すと、
ロボットが前進する（途中でスリップもする）
シミュレーション開始ボタン

## Slide 69: Part5
ROS通信を用いた制御

## Slide 70: 外部入力に基づく制御
入力する値（指令値）の種類を決める
どうやって入力を得るか？
  ゲームパッド等のデバイスから直接入力
  通信を用いる
    ROS、OpenRTM、ソケット通信、etc.

## Slide 71: 速度指令値
前後方向の速度( )とロボット全体のYaw軸まわりの角速度( )で制御
速度指令値に追従するよう両ホイールのトルクを設定する（目標速度制御）

## Slide 72: ROSメッセージ型
ROS通信で送信／受信する値の型
デフォルトで多数定義されている
定義を追加することも可能
メッセージ型の一覧を表示
メッセージ型の内容を表示
ros2 interface list
ros2 interface show 型名
Messages: 以下に表示される

## Slide 73: ROSのTwistメッセージ型
geometry_msgs/msg/Twist
速度 + 角速度
Vector3 linear
float64 x
float64 y
float64 z
Vector3 angular
float64 x
float64 y
float64 z
ros2 interface show geometry_msgs/msg/Twist
※ “Vector3” は
“geometry_msgs/msg/Vector3” 型

## Slide 74: Twistメッセージの入力
何らかの
ROSノード
トピック
/cmd_vel (geometry_msgs/msg/Twist)
Publish (送信）
指令値
コントローラ
C++コード
Subscribe (受信）
制御コード
で利用

## Slide 75: コントローラの作成
package.xmlを編集
MobileRobotDriveTester.cppを改良して、MobileRobotDriveController.cppを作成
rclcppライブラリを利用
  ROSトピックのsubscribを実装
src/CMakeLists.txtに追記してビルド
SimpleControllerアイテムのモジュールを入れ替える
  お手本リポジトリの該当プロジェクトファイルは“mobile_robot_drive_control.cnoid” になります

## Slide 76: package.xmlの編集
<buildtool_depend>ament_cmake</buildtool_depend>
<depend>choreonoid</depend>
<depend>choreonoid_ros</depend>
<depend>rclcpp</depend>
<depend>geometry_msgs</depend>
<exec_depend>joy</exec_depend>
<exec_depend>joy_teleop</exec_depend>
<exec_depend>rqt_robot_steering</exec_depend>
<exec_depend>xacro</exec_depend>
…
my_mobile_robot/package.xmlに以下を追記する

## Slide 77: 依存パッケージのインストール
rosdep install --from-paths
~/ros2_ws/src/choreonoid_ros2_mobile_robot_tutorial
-y --ignore-src
rosdepを使用して必要なパッケージをインストールする
package.xmlに記述した
・joy
・joy_teleop
・rqt_robot_steering
・xacro
といったパッケージが（まだインストールされていなければ）インストールされる

## Slide 78: MobileRobotDriveController.cpp (1/4)
#include <cnoid/SimpleController>
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>
#include <geometry_msgs/msg/twist.hpp>
#include <memory>
class MobileRobotDriveController : public cnoid::SimpleController
{
public:
virtual bool configure(cnoid::SimpleControllerConfig* config) override;
virtual bool initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io) override;
virtual bool control() override;
private:
cnoid::Link* wheels[2];
rclcpp::Node::SharedPtr node;
rclcpp::Subscription<geometry_msgs::msg::Twist>::SharedPtr subscription;
geometry_msgs::msg::Twist command;
rclcpp::executors::StaticSingleThreadedExecutor::UniquePtr executor;
};
CNOID_IMPLEMENT_SIMPLE_CONTROLLER_FACTORY(MobileRobotDriveController)
※ 赤字はMobileRobotDriveTester.cppから修正／追加する部分

## Slide 79: MobileRobotDriveController.cpp (2/4)
bool MobileRobotDriveController::configure(cnoid::SimpleControllerConfig* config)
{
node = std::make_shared<rclcpp::Node>(config->controllerName());
subscription = node->create_subscription<geometry_msgs::msg::Twist>(
"/cmd_vel", 1,
[this](const geometry_msgs::msg::Twist::SharedPtr msg){
command = *msg;
});
executor = std::make_unique<rclcpp::executors::StaticSingleThreadedExecutor>();
executor->add_node(node);
return true;
}

## Slide 80: MobileRobotDriveController.cpp (3/4)
bool MobileRobotDriveController::initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io)
{
auto body = io->body();
wheels[0] = body->joint("LeftWheel");
wheels[1] = body->joint("RightWheel");
for(int i=0; i < 2; ++i){
auto wheel = wheels[i];
wheel->setActuationMode(JointTorque);
io->enableInput(wheel, JointVelocity);
io->enableOutput(wheel, JointTorque);
}
return true;
}

## Slide 81: MobileRobotDriveController.cpp (4/4)
bool MobileRobotDriveController::control()
{
constexpr double wheelRadius = 0.076;
constexpr double halfAxleWidth = 0.145;
constexpr double kd = 0.5;
double dq_target[2];
executor->spin_some();
double dq_x = command.linear.x / wheelRadius;
double dq_yaw = command.angular.z * halfAxleWidth / wheelRadius;
dq_target[0] = dq_x - dq_yaw;
dq_target[1] = dq_x + dq_yaw;
for(int i=0; i < 2; ++i){
auto wheel = wheels[i];
wheel->u() = kd * (dq_target[i] - wheel->dq());
}
return true;
}

## Slide 82: srcのCMakeLists.txt
src/CMakeLists.txtを以下のように編集
choreonoid_add_simple_controller(
MyMobileRobotDriveTester MobileRobotDriveTester.cpp)
choreonoid_add_simple_controller(
MyMobileRobotDriveController MobileRobotDriveController.cpp)
ament_target_dependencies(
MyMobileRobotDriveController rclcpp geometry_msgs)
※ お手本パッケージとの競合を避けるため、”My” をつけておきます

## Slide 83: プロジェクトの構成
+ World
+ MobileRobot
DriveController
Floor
AISTSimulator
※「コントローラモジュール」
プロパティに “MyMobileRobot
DriveController.so”を設定
※ お手本パッケージの該当プロジェクトファイルは
“project/mobile_robot_drive_control.cnoid”

## Slide 84: シミュレーションの実行
シミュレーション開始しても、
そのままではロボットは動かない

## Slide 85: トピックの確認
ros2 topic list
利用可能なトピックを表示
ros2 topic info /cmd_vel
内容の確認
/cmd_velが表示されているか？
※ Choreonoidを起動したのとは別の端末上で実行します
※ Ubuntu標準の端末であれば “Shift + Ctrl + N” や “Shift + Ctrl + T” で
端末を追加できます

## Slide 86: /cmd_velトピックのPublish
様々な手段がある
  “ros2 topic pub” コマンド
  rqt_robot_steeringツール
  ゲームパッド + joyノード

## Slide 87: ros2 topicコマンドによる操作
ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.5, y: 0, z: 0}, angular: {x: 0, y: 0, z: 0}}“
前後方向速度
旋回角速度
※ コロン(:)の後にスペースが必要！
ros2 topic echo /cmd_vel
publishされている内容を確認

## Slide 88: rqt_robot_steering による操作
ros2 run rqt_robot_steering rqt_robot_steering

## Slide 89: ゲームパッドによる操作
ゲームパッドを接続する
joyノードを用いてゲームパッドからの入力をjoyトピックとしてpublishする
joy_teleopノードを用いてjoyトピックをtwistトピックに変換する
joy
ノード
/joy
/cmd_vel
joy_teleopノード
ゲームパッド

## Slide 90: joyトピック
ros2 run joy joy_node
ros2 topic list
joyノードを起動
利用可能なトピックを表示
ros2 topic info /joy
joyトピックの内容を表示
ros2 interface show sensor_msgs/msg/Joy
Joyメッセージ型の内容を表示
ros2 topic echo /joy
publishされている内容を確認（ゲームパッドを操作してみる）

## Slide 91: トピックの変換
/joyトピックから/cmd_velトピック(Twist型）に変換する
joy_teleopノードによる変換が可能
手順
YAML形式の設定ファイルを作成する
ros2 paramコマンドで読み込む
joy_teleopノードを起動する

## Slide 92: 設定ファイル
/joy_teleop:
ros__parameters:
move:
type: topic
interface_type: geometry_msgs/msg/Twist
topic_name: /cmd_vel
deadman_buttons: [0]
axis_mappings:
linear-x:
axis: 1
scale: 1.0
offset: 0
angular-z:
axis: 0
scale: 2.0
offset: 0
config/joy_teleop.yaml として作成する
※ お手本パッケージの完成版はconfig/joy_teleop_twist.yaml

## Slide 93: joy_teleopノードの起動
ros2 run joy_teleop joy_teleop
--ros-args --params-file
~/ros2_ws/src/my_mobile_robot/config/joy_teleop.yaml
/cmd_velトピックの内容を確認
ros2 topic echo /cmd_vel
シミュレーション中のロボットを
ゲームパッドで操作する
※ joyノードは起動したままとすること！

## Slide 94: ノード接続グラフの表示
qrt_graphを用いることで、ノード、トピック等の接続関係をグラフ表示できる
rqt_graph
以下を実行

## Slide 95: Launchファイルによる一括起動
Launchファイルとは
  ノードの起動の仕方を記述したもの
  複数のノードの起動も可能
  起動コマンドが複雑になる場合はLaunchファイルにまとめておく
  各パッケージのlaunchディレクトリに入れておく
これまでのシミュレーションを一括起動するLaunchファイルを作成する
Notes: respawnはゲームパッドを途中でつないでも動作するようにするため

## Slide 96: Launchファイルの作成 (1/2)
<launch>
<node pkg="joy" exec="joy_node" name="joy" respawn="true"/>
<node pkg="joy_teleop" exec="joy_teleop" name="joy_teleop">
<param from=
"$(find-pkg-share my_mobile_robot)/config/joy_teleop_all.yaml"/>
</node>
</launch>
“launch/joy_teleop_launch.xml” として保存する
joy, joy_teleopノードを起動するLaunchファイル
ros2 launch my_mobile_robot joy_teleop_launch.xml
以下のコマンドで起動
Notes: respawnはゲームパッドを途中でつないでも動作するようにするため

## Slide 97: Launchファイルの作成 (2/2)
<launch>
<include file=
"$(find-pkg-share my_mobile_robot)/launch/joy_teleop_launch.xml"/>
<node pkg="choreonoid_ros" exec="choreonoid“
args="--start-simulation
$(find-pkg-share my_mobile_robot)/project/mobile_robot_drive_control.cnoid" />
</launch>
“launch/drive_control_launch.xml”
※ 実際のプロジェクトファイルを指定
ros2 launch my_mobile_robot drive_control_launch.xml
以下のコマンドで起動
※ joy_teleop_launch.xml も同時に起動
Notes: respawnはゲームパッドを途中でつないでも動作するようにするため

## Slide 98: Launchの終了
終了するときは端末から”Ctrl + C” を入力すると、
Launchファイルで起動した全てのノードが終了する
Notes: respawnはゲームパッドを途中でつないでも動作するようにするため

## Slide 99: コントローラの実行効率向上
Executorを専用のスレッドで動かす
スレッドの話を深く話す
control関数がスレッドになる得ることについても
模式図を書くとよいかも
  シミュレータのスレッドとかも含むような

## Slide 100: MobileRobotDriveController.cpp (1/5)
#include <cnoid/SimpleController>
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>
#include <geometry_msgs/msg/twist.hpp>
#include <memory>
#include <thread>
#include <mutex>
class MobileRobotDriveController : public cnoid::SimpleController
{
public:
virtual bool configure(cnoid::SimpleControllerConfig* config) override;
virtual bool initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io) override;
virtual bool control() override;
virtual void unconfigure() override;
private:
cnoid::Link* wheels[2];
rclcpp::Node::SharedPtr node;
rclcpp::Subscription<geometry_msgs::msg::Twist>::SharedPtr subscription;
geometry_msgs::msg::Twist command;
std::unique_ptr<rclcpp::executors::StaticSingleThreadedExecutor> executor;
std::thread executorThread;
std::mutex commandMutex;
};
CNOID_IMPLEMENT_SIMPLE_CONTROLLER_FACTORY(MobileRobotDriveController)

## Slide 101: MobileRobotDriveController.cpp (2/5)
bool MobileRobotDriveController::configure(cnoid::SimpleControllerConfig* config)
{
node = std::make_shared<rclcpp::Node>(config->controllerName());
subscription = node->create_subscription<geometry_msgs::msg::Twist>(
"/cmd_vel", 1,
[this](const geometry_msgs::msg::Twist::SharedPtr msg){
std::lock_guard<std::mutex> lock(commandMutex);
command = *msg;
});
executor = std::make_unique<rclcpp::executors::StaticSingleThreadedExecutor>();
executor->add_node(node);
executorThread = std::thread([this](){ executor->spin(); });
return true;
}

## Slide 102: MobileRobotDriveController.cpp (3/5)
bool MobileRobotDriveController::initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io)
{
auto body = io->body();
wheels[0] = body->joint("LeftWheel");
wheels[1] = body->joint("RightWheel");
for(int i=0; i < 2; ++i){
auto wheel = wheels[i];
wheel->setActuationMode(JointTorque);
io->enableInput(wheel, JointVelocity);
io->enableOutput(wheel, JointTorque);
}
return true;
}

## Slide 103: MobileRobotDriveController.cpp (4/5)
bool MobileRobotDriveController::control()
{
constexpr double wheelRadius = 0.076;
constexpr double halfAxleWidth = 0.145;
constexpr double kd = 0.5;
double dq_target[2];
{
std::lock_guard<std::mutex> lock(commandMutex);
double dq_x = command.linear.x / wheelRadius;
double dq_yaw = command.angular.z * halfAxleWidth / wheelRadius;
dq_target[0] = dq_x - dq_yaw;
dq_target[1] = dq_x + dq_yaw;
}
for(int i=0; i < 2; ++i){
auto wheel = wheels[i];
wheel->u() = kd * (dq_target[i] - wheel->dq());
}
return true;
}

## Slide 104: MobileRobotDriveController.cpp (5/5)
void MobileRobotDriveController::unconfigure()
{
if(executor){
executor->cancel();
executorThread.join();
executor->remove_node(node);
executor.reset();
}
}
※ お手本プロジェクトの完成版ファイルは
“src/MobileRobotDriveControllerEx.cpp”

## Slide 105: Part6
関節のモデリング

## Slide 106: 関節の追加
機器搭載用のパン・チルトの２軸を追加する

## Slide 107: パン関節の追加(1/2)
links:
…
-
name: PanLink
parent: Chassis
translation: [ -0.02, 0, 0.165 ]
joint_name: PanJoint
joint_type: revolute
joint_id: 2
joint_axis: [ 0, 0, 1 ]
center_of_mass: [ 0, 0, 0.03 ]
mass: 1.0
inertia: [ 0.002, 0, 0,
0, 0.002, 0,
0, 0, 0.003 ]
※ インデントに注意！

## Slide 108: パン関節の追加(2/2)
-
name: PanLink
…
elements:
-
type: Shape
translation: [ 0, 0, 0.01 ]
rotation: [ 1, 0, 0, 90 ]
geometry: { type: Cylinder, radius: 0.08, height: 0.02 }
appearance: &GRAY
material: { diffuse: [ 0.5, 0.5, 0.5 ] }
-
type: Transform
translation: [ 0, 0.07, 0.065 ]
elements:
- &PanFrame
type: Shape
geometry: { type: Box, size: [ 0.02, 0.02, 0.13 ] }
appearance: *GRAY
-
type: Transform
translation: [ 0, -0.07, 0.065 ]
elements: *PanFrame
※ インデントに注意！

## Slide 109: チルト関節の追加
-
name: TiltLink
parent: PanLink
translation: [ 0, 0, 0.12 ]
joint_name: TiltJoint
joint_type: revolute
joint_id: 3
joint_axis: [ 0, 1, 0 ]
mass: 1.0
inertia: [ 0.001, 0, 0,
0, 0.001, 0,
0, 0, 0.002 ]
elements:
-
type: Shape
rotation: [ 1, 0, 0, 90 ]
geometry: { type: Cylinder, radius: 0.06, height: 0.02 }
appearance: *GRAY
※ インデントに注意！
※ お手本パッケージの完成版は “model/mobile_robot_pantilt.body”

## Slide 110: 関節リミット値の設定
今回は設定しない
関節角度範囲の指定
  joint_range: [ 下限値, 上限値 ]
関節角速度範囲の指定
  joint_velocity_range: [ 下限値, 上限値 ]
シミュレーション時にリミット値が有効となる（動作が制限される）かどうかは物理エンジンによる
AISTシミュレータは動作の制限はなされない

## Slide 111: 表示するリンクの選択
対象ボディのプロパティで「表示リンクの選択」をtrueにする
「リンク／デバイス」ビューでリンクを選択する

## Slide 112: Part7
関節の制御

## Slide 113: パン・チルト軸の目標角速度制御
制御指令として以下を用いる
  : パン軸の目標角速度
  : チルト軸の目標角速度
目標角速度と現在速度の差分からトルクを計算する

## Slide 114: コントローラの作成と導入
MobileRobotPanTiltController.cppを作成
  MobileRobotDriveController.cppと同様に
src/CMakeLists.txtに追記してビルド
SimpleControllerアイテムを追加する
  ビルドしたコントローラモジュールをセット
  複数のコントローラをセットした場合、それらが同時に機能します

## Slide 115: MobileRobotPanTiltController.cpp (1/5)
#include <cnoid/SimpleController>
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>
#include <geometry_msgs/msg/vector3.hpp>
#include <memory>
#include <thread>
#include <mutex>
class MobileRobotPanTiltController : public cnoid::SimpleController
{
public:
virtual bool configure(cnoid::SimpleControllerConfig* config) override;
virtual bool initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io) override;
virtual bool control() override;
virtual void unconfigure() override;
private:
cnoid::Link* joints[2];
rclcpp::Node::SharedPtr node;
rclcpp::Subscription<geometry_msgs::msg::Vector3>::SharedPtr subscription;
geometry_msgs::msg::Vector3 command;
std::unique_ptr<rclcpp::executors::StaticSingleThreadedExecutor> executor;
std::thread executorThread;
std::mutex commandMutex;
};
CNOID_IMPLEMENT_SIMPLE_CONTROLLER_FACTORY(MobileRobotPanTiltController)
※ 赤字はMobileRobotDriveController.cppとは異なる部分

## Slide 116: MobileRobotPanTiltController.cpp (2/5)
bool MobileRobotPanTiltController::configure(cnoid::SimpleControllerConfig* config)
{
node = std::make_shared<rclcpp::Node>(config->controllerName());
subscription = node->create_subscription<geometry_msgs::msg::Vector3>(
"/cmd_joint_vel", 1,
[this](const geometry_msgs::msg::Vector3::SharedPtr msg){
std::lock_guard<std::mutex> lock(commandMutex);
command = *msg;
});
executor = std::make_unique<rclcpp::executors::StaticSingleThreadedExecutor>();
executor->add_node(node);
executorThread = std::thread([this](){ executor->spin(); });
return true;
}

## Slide 117: MobileRobotPanTiltController.cpp (3/5)
bool MobileRobotPanTiltController::initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io)
{
auto body = io->body();
joints[0] = body->joint("PanJoint");
joints[1] = body->joint("TiltJoint");
for(int i = 0; i < 2; ++i){
cnoid::Link* joint = joints[i];
joint->setActuationMode(JointTorque);
io->enableInput(joint, JointVelocity);
io->enableOutput(joint, JointTorque);
}
return true;
}

## Slide 118: MobileRobotPanTiltController.cpp (4/5)
bool MobileRobotPanTiltController::control()
{
constexpr double kd = 0.1;
double dq_target[2];
{
std::lock_guard<std::mutex> lock(commandMutex);
dq_target[0] = command.z;
dq_target[1] = command.y;
}
for(int i=0; i < 2; ++i){
cnoid::Link* joint = joints[i];
joint->u() = kd * (dq_target[i] - joint->dq());
}
return true;
}

## Slide 119: MobileRobotPanTiltController.cpp (5/5)
void MobileRobotPanTiltController::unconfigure()
{
if(executor){
executor->cancel();
executorThread.join();
executor->remove_node(node);
executor.reset();
}
}
※ お手本プロジェクトの完成版ファイルは
“src/MobileRobotPanTiltController.cpp”

## Slide 120: srcのCMakeLists.txt
src/CMakeLists.txtに以下を追記
choreonoid_add_simple_controller(
MyMobileRobotPanTiltController MobileRobotPanTiltController.cpp)
ament_target_dependencies(
MyMobileRobotPanTiltController rclcpp geometry_msgs)
※ お手本パッケージとの競合を避けるため、”My” をつけておきます

## Slide 121: プロジェクトの構成
+ World
+ MobileRobot
DriveController
PanTiltController
Floor
AISTSimulator
※「コントローラモジュール」
プロパティに “MyMobileRobot
PanTiltController”を設定
※ お手本パッケージの該当プロジェクトファイルは
“project/mobile_robot_drive_pantilt_control.cnoid”

## Slide 122: ros2 topicコマンドによる操作
ros2 topic pub -1 /cmd_joint_vel geometry_msgs/msg/Vector3
“{ x: 0, y: 0.5, z: 0.5 }”
パン角速度
※ コロン(:)の後にスペースが必要！
チルト角速度

## Slide 123: joy_teleop追加設定
joy_teleop:
ros__parameters:
…
pan_tilt:
type: topic
interface_type: geometry_msgs/msg/Vector3
topic_name: /cmd_joint_vel
deadman_buttons: [0]
axis_mappings:
y:
axis: 4
scale: 2.0
offset: 0
z:
axis: 3
scale: 2.0
offset: 0
config/joy_teleop.yaml に追記する
※ お手本パッケージの完成版は
“config/joy_teleop_all.yaml”
※ インデントに注意！

## Slide 124: joy_teleopノードの起動
ros2 run joy_teleop joy_teleop
--ros-args --params-file
~/ros2_ws/src/my_mobile_robot/config/joy_teleop.yaml
/cmd_velトピックの内容を確認
ros2 topic echo /cmd_vel
※ joyノードも起動しておく
シミュレーション中のロボットの車体もパンチルトもゲームパッドで操作できる
ros2 run joy joy_node

## Slide 125: 補足
車輪の制御（MobileRobotDriveController）とパンチルト軸の制御（MobileRobotPanTiltController）でコントローラを分けましたが、これは段階的に実習を進めるためで、必ずしも分けて実装する必要はありません

## Slide 126: Part8
視覚センサの追加

## Slide 127: 環境モデルの導入
床モデル（floor）を削除
研究プラントのモデル（Labo1）を読み込む
  “choreonoid-2.x/model/Labo1/Labo1v2.body”
+ World
+ MobileRobot
DriveController
PanTiltController
+ SensorVisualizer
Labo1
+ AISTSimulator
GLVisionSimulator
ココ

## Slide 128: シーン描画設定
XY(床)グリッドのチェックを外す

## Slide 129: センサの追加
センサの種類
  AccelerationSensor
  RateGyroSensor
  IMU
  ForceSensor
  Camera
  RangeSensor
RangeSensor
(LiDAR)
Camera
(RGBDカメラ)

## Slide 130: レンジセンサ(LiDAR)の追加
-
name: TiltLink
…
elements:
-
type: Shape
…
-
type: Transform
translation: [ 0, 0, 0.04585 ]
elements:
-
type: RangeSensor
name: VLP_16
optical_frame: robotics
yaw_range: 360.0
yaw_step: 0.4
pitch_range: 30.0
pitch_step: 2.0
scan_rate: 20
max_distance: 100.0
detection_rate: 0.9
error_deviation: 0.01
-
type: Shape
rotation: [ 1, 0, 0, 90 ]
geometry: { type: Cylinder, radius: 0.05165, height: 0.0717 }
appearance:
material: { diffuse: [ 0, 0, 1 ], specular: [ 1, 1, 1 ] }
※ センサの質量等は無視します

## Slide 131: 光学フレーム座標系
“optical_frame” フィールドで指定
シンボル | “gl” | “cv” | “robotics”
システム | OpenGL | OpenCV | ROS
前方 | -Z | Z | X
鉛直上向 | Y | -Y | Z
図示 |  |  | 
X
Y
Z
X
Y
Z
X
Z
Y
カメラ
カメラ
カメラ

## Slide 132: RGB-Dカメラの追加（1/2）
-
name: TiltLink
…
elements:
-
type: Shape
…
-
type: Transform
…
-
type: Transform
translation: [ 0.06, 0, -0.02 ]
elements:
-
type: Camera
name: RealSense
optical_frame: robotics
format: COLOR_DEPTH
field_of_view: 62
width: 320
height: 240
frame_rate: 30
detection_rate: 0.9
error_deviation: 0.005
-
形状の記述…
※ カメラの質量等
は無視します

## Slide 133: RGB-Dカメラの追加（2/2）
-
type: Transform
translation: [ -0.012, 0, 0 ]
elements:
-
type: Shape
geometry: { type: Box, size: [ 0.024, 0.064, 0.022 ] }
appearance: &SILVER
material: { diffuse: [ 0.8, 0.8, 0.8 ], specular: [ 1, 1, 1 ] }
-
type: Transform
translation: [ 0, 0.032, 0 ]
elements:
- &REAL_SENSE_SIDE
type: Shape
rotation: [ 0, 0, 1, 90 ]
geometry: { type: Cylinder, radius: 0.011, height: 0.024 }
appearance: *SILVER
-
type: Transform
translation: [ 0, -0.032, 0 ]
elements: *REAL_SENSE_SIDE

## Slide 134: 視覚センサ情報の可視化
カメラ
  シーンビューのカメラを切り替える
  センサ可視化アイテムとImageビューを使用
デプスセンサ／LiDAR
  センサ可視化アイテムとシーンビュー

## Slide 135: カメラの切り替え
シーンバーのカメラ選択コンボで切り替える
あくまでGUI上で表示する視点を切り替えるもの
カメラ選択コンボ

## Slide 136: シーンビューの追加
メインメニューの「表示」－「ビューの生成」ー「シーン」で追加できる
追加したらビューのタブをドラッグして好きな位置に配置する
各シーンビューをマウスでクリックしてフォーカスを入れて、その後シーンバーのカメラ選択コンボで視点を選択する
同時に複数視点の画像を確認できる

## Slide 137: 視覚センサのシミュレーション
GLビジョンシミュレータアイテムを追加
+ World
+ MobileRobot
DriveController
PanTiltController
Floor
+ AISTSimulator
GLVisionSimulator

## Slide 138: センサデータの出力と表示
Choreonoid上で表示
Choreonoid外部で表示
  後ほどROS通信、ROSツールを用いて実現する
Notes: 模式図（単なるカメラ切り替えも含む）を入れる

## Slide 139: Choreonoid上で表示（1/3）
GLVisionSimulatorの「ビジョンデータの記録」プロパティをtrueにする
AISTSimulatorの「記録モード」を「オフ」にする
  実習用PCのメモリが少ないため
以上の設定により、センサデータがChoreooid上の表示用モデルに出力される

## Slide 140: Choreonoid上で表示（2/3）
SensorVisualizerアイテムを導入する
該当するセンサのチェックを入れる
環境モデルを非表示にするとセンサデータを確認しやすくなる
+ World
+ MobileRobot
DriveController
PanTiltController
+ SensorVisualizer
Labo1
+ AISTSimulator
GLVisionSimulator
+ SensorVisualizer
☑ RealSense-Image
☑ RealSense
☑ VLP_16

## Slide 141: Choreonoid上で表示（3/3）
カメラ画像については「画像ビュー」で表示可能
「画像ビューバー」の選択コンボで対象のセンサを選択する

## Slide 142
画像選択コンボ
画像ビュー
センサデータの可視化
センサ
可視化
アイテム
Labo1
のチェックは外すとよい

## Slide 143: お手本パッケージの該当ファイル
プロジェクトファイル
  “project/mobile_robot_sensors_labo1.cnoid”
launchファイル
  “launch/sensors_labo1_launch.xml”

## Slide 144: Part9
URDFファイル

## Slide 145: URDFによるモデル記述
ROS標準形式
多くのロボットモデルがURDFで配布されている
ROSの機能を使用する際に必要となることが多い

## Slide 146: Bodyファイル vs URDF
Body
  Choreonoid上の要素を全て記述できる
    URDFの標準仕様ではセンサを記述できない
  URDFよりも簡潔な記述になる
URDF
  既存資産の活用
  ROSで必要となることが多い

## Slide 147: モバイルロボットのURDF
<?xml version="1.0"?>
<robot name="MobileRobot">
<link name="Chassis">
<inertial>
<origin rpy="0 0 0" xyz="-0.08 0 0.08"/>
<mass value="14.0"/>
<inertia ixx="0.1" ixy="0" ixz="0" iyy="0.17" iyz="0" izz="0.22"/>
</inertial>
<visual>
<geometry>
<mesh filename="package://my_mobile_robot/meshes/vmega_body.dae"/>
</geometry>
</visual>
<collision>
<geometry>
<mesh filename="package://my_mobile_robot/meshes/vmega_body.dae"/>
</geometry>
</collision>
</link>
<link name="RightWheel">
<inertial>
<mass value="0.8"/>
…
※ お手本パッケージの “model/mobile_robot_sensors.urdf”

## Slide 148: URDFファイルの読み込み
「ファイル」―「読み込み」―「ボディ」
ダイアログ下部の「ファイルの種類」コンボボックスで「URDF」を選択
URDF（xacro)ファイルを選択

## Slide 149: Body <-> URDF 変換
手作業で変換する
Body → URDF
  URDFBodyWriterを使用する
  “feature/urdf-writer” ブランチで開発中
URDF → Body
  URDFを読み込んでBody形式で保存する

## Slide 150: Part10
ROS通信を用いた状態の出力と可視化

## Slide 151: 状態外部出力の方法
シンプルコントローラで実装
  C++で実装できるものならROSに限らずどのような通信も可能
  rclcppライブラリを用いることでROS通信も可能
BodyROSアイテムを使用
  ロボット／センサの状態をROS出力

## Slide 152: BodyROS2アイテムの導入
+ World
+ MobileRobot
DriveController
PanTiltController
BodyROS2
+ SensorVisualizer
Labo1
+ AISTSimulator
GLVisionSimulator

## Slide 153: 効率化のための補足
BodyROS2アイテムを使用して外部のROSツールで可視化を行うなら、Choreonoid上での可視化は必ずしも必要ない
可視化の設定を解除しておくことで動作が軽くなる

## Slide 154: BodyROS2アイテムの出力対象
関節角度（変位）をROSトピックとしてPublish
  /MobileRobot/joint_states
カメラ画像
  /MobileRobot/RealSense
デプスカメラ画像（ポイントクラウド）
  /MobileRobot/RealSense/point_cloud
レンジセンサ距離データ（ポイントクラウド）
  /MobileRobot/VLP_16/point_cloud

## Slide 155: トピックの確認
ros2 topic echo /MobileRobot/joint_states
ros2 topic list
シミュレーションを開始して、joint_statesの中身を確認する
ros2 topic list -t
“-t” オプションを付けるとメッセージ型も確認できる
/MobileRobot/RealSense [sensor_msgs/msg/Image]
/MobileRobot/RealSense/point_cloud [sensor_msgs/msg/PointCloud2]
/MobileRobot/VLP_16/point_cloud [sensor_msgs/msg/PointCloud2]
/MobileRobot/joint_states [sensor_msgs/msg/JointState]
以下が表示されていればOK

## Slide 156: センサOn/OffのROSサービス
ros2 service /MobileRobot/RealSense
set_enabled std_srvs/srv/SetBool “{data: false}”
各センサごとに “set_enabled” というサービスを提供
ture、falseの引数でコールするとオン／オフを切り替えられる

## Slide 157: 仮想世界全体情報のPublish
WorldROS2アイテムを追加する
+ World
+ MobileRobot
DriveController
PanTiltController
BodyROS
+ SensorVisualizer
Labo1
+ AISTSimulator
GLVisionSimulator
WorldROS2

## Slide 158: Clockトピック
“/clock”トピック
他のROSノードと時刻を共有（同期）
WorldROS2アイテムがPublish
“rosgraph_msgs/msg/Clock”型
利用方法
  時刻を必要とするノードのROSパラメータ “/use_sim_time” をtrueにセットする

## Slide 159: お手本パッケージの該当ファイル
プロジェクトファイル
  “project/mobile_robot_sensors_labo1.cnoid”
launchファイル
  “launch/sensors_labo1_launch.xml”

## Slide 160: RVizによる状態表示
ROSの可視化・操作ツール
モデルを読み込むにはURDF形式のモデルファイルが必要

## Slide 161: RViz用launchファイル
<launch>
<arg name="model"
default="$(find-pkg-share my_mobile_robot)/model/mobile_robot_sensors.urdf"/>
<arg name="rvizconfig"
default="$(find-pkg-share my_mobile_robot)/config/mobile_robot.rviz"/>
<node pkg="robot_state_publisher" exec="robot_state_publisher">
<param name="robot_description" value="$(command 'xacro $(var model)')"/>
<param name="use_sim_time" value="true" />
<remap from="/joint_states" to="/MobileRobot/joint_states"/>
</node>
<node pkg="rviz2" exec="rviz2" args="-d $(var rvizconfig)">
<param name="use_sim_time" value="true" />
</node>
<node pkg="rqt_graph" exec="rqt_graph"/>
</launch>
“launch/display_launch.xml”
rvizの設定ファイル
も必要
（お手本パッケージ
に入っています）
rqt_graphも表示する

## Slide 162: Rvizの起動と設定
ros2 launch my_mobile_robot display_launch.xml
“config/mobile_robot.rviz” はrvizを起動後にGUIで設定して
“File” – “Save Config As” で保存しておく

## Slide 163: joint_statesからrobot_statesへの変換
/MobileRobot
/joint_states
トピック
choreonoid
BodyROS
アイテム
ノード
(Publisher)
Publish
Subscribe
robot_state_publisher
RViz
robot_states
Subscribe
Publish
リンクの位置姿勢を可視化

## Slide 164: 画像トピックの可視化
RVizの”image”パネルを使う
Imageパネルを表示
Image
パネル

## Slide 165: 全起動launchファイル
<launch>
<include file="$(find-pkg-share my_mobile_robot)/launch/sensors_labo1_launch.xml"/>
<include file="$(find-pkg-share my_mobile_robot)/launch/display_launch.xml"/>
</launch>
“launch/sensors_labo1_display_launch.xml”